## Slide 1: 地表双针热脉冲技术（DPHP）系统
汇报人：桑宇杰
导 师：刘刚教授
单 位：中国农业大学
COMSOL 年会（2019，北京）

## Slide 2: 汇报提纲
风速对地表热特性测量的影响
地表DPHP系统初边界值问题

## Slide 3
风速对地表热特性测量的影响

## Slide 4
研究背景
研究方法
结果与讨论
结论

## Slide 5
01研究背景
热导率
比热
含水量
蒸发强度
热通量
树木径流
容重
入渗速率
结构简单
安装方便
实现原位连续测定

## Slide 6
01研究背景
r
加热丝
测温单元
加热针
温度针
监测电路

## Slide 7: 01 研究背景
空气
干土
干土
干土
图3 均质土壤中与大气-土壤系统中热量传播的COMSOL模拟结果 （ q =16000 W m-1 ， 15 s）
AS5
AS0
SS0
SS5

## Slide 8
图4 均质土壤中与大气-土壤系统中温度变化的COMSOL模拟结果（ q =16000 W m-1 ， 15 s）
01 研究背景
若探头安插在大气-土壤界面上，测量误差可能会高至50%。（Philip & Kluitenberg, 1999；Xiao et al., 2015）
 | ΔTm (℃) | tm (s)
SS0 | 3.42 | 33.36
SS5 | 2.37 | 44.06
AS0 | 6.59 | 33.19
AS5 | 2.69 | 51.38
表 1 均质土壤中与大气-土壤系统中温度变化最大值及其对应的时间COMSOL模拟结果（ q =16000 W m-1 ， 15 s）

## Slide 9
01 研究背景
无限线性绝热边界模型（ILS-ABC）能降低大气对土壤热特性测量的影响
大气运动影响大气-土壤系统的质能传递
无论是ILS模型还是ILS-ABC模型，都没有考虑大气运动对DPHP测量土壤热特性的影响
本研究旨在：
1）探究地表空气运动状况对DPHP测量土壤热特性的影响；
2）比较ILS与ILS-AC模型在不同风速情况下的优劣；
3）根据试验结果，提出DPHP合理的埋深范围。

## Slide 10
02 研究方法
室内试验
10 cm
7 cm
10 cm
加热针
温度针
风向
图5 室内试验示意图
COMSOL模拟
图6 COMSOL模拟结果
探头埋深5-mm，风速为3.5 m s-1

## Slide 11
03 结果与讨论
图7 不同风速情况下及不同埋深情况下温度升高值与时间的关系。HTHL表示埋深为35 mm，HTSSs 表示 埋深为5 mm, HTSS0, HTSS0.5, HTSS1.5, HTSS2.5, HTSS3.5, HTSS20 表示风速分别为 0, 0.5, 1.5, 2.5, 3.5, 20 m s-1.
处在大气-土壤系统中的ΔTm、tm比处在均质土壤中的大，但它们之间的差异随着风速的增大而减小。

## Slide 12
03 结果与讨论
图8 埋深为5 mm时，风速对热特性测量的影响
COMSOL模拟结果与室内试验结果一致；
风速越大，测得的λ和c值越大。

## Slide 13
03 结果与讨论
图8 风速为3.5 m s-1时，埋深对热特性测量的影响
当埋深＜4 mm时，
λ相对误差大于27%；
风速对饱和土壤热特性
的测量影响较小；
风速对其他土壤（如质地不同或含水量不同 ）的结果可参照干砂和饱和砂的结果

## Slide 14
03 结果与讨论

## Slide 15
04 结论
当埋深较浅时（d < 5 mm）ILS-ABC模型会高估土壤的热特性，ILS模型会低估土壤的热特性，但随着风速的增大，ILS模型的低估程度也随之减小；
由于风速的影响ILS-ABC模型产生的误差能能达到20%之内，但风速增大并没有显著地增加ILS的精确度；
埋深越浅，风速的影响越大；
在野外测量中随机噪声的干扰很大。

## Slide 16
地表DPHP系统初边界值问题

## Slide 17
研究背景
解析解
结果与讨论
结论

## Slide 18
01 研究背景
用测温元件（如热电偶）可以准确地测出温度的绝对值
用DPHP方法时需要温度的升高值
室内
背景温度波动被控制
野外
（1）线性趋势剔除背景温度
（Jury and Bellantuoni, 1976;
Zhang et al., 2014; Peng et al., 2017;
Zhang et al., 2017; Lu et al., 2018）
（2）引入参考测温单元剔除背景温度
（Bristow et al., 1993; Young et al., 2008）

## Slide 19
01 研究背景
Zhang et al., 2017
加热前的温度能否用线性趋势表示
线性趋势能否表示加热期间背景温度的波动

## Slide 20
01 研究背景

## Slide 21
第一类边界条件
02 解析解 (第一类边界条件)
定义在 区域内，温度关于空间变量x的积分变换和反演函数：
积分变换：
反演函数：
其中， 为变换算子，对于第一类边界

## Slide 22: 02 解析解 (第一类边界条件)
第一类边界条件
定义在 区域内，温度关于空间变量x的积分变换和反演函数：
积分变换：
反演函数：
其中， 为变换算子，对于第一类边界

## Slide 23
02 解析解 (第一类边界条件)
将积分变换公式带入控制方程，可得

## Slide 24
02 析解 (第一类边界条件)

## Slide 25
第二类边界条件
同第一类边界条件，可得
02 解析解(第二类边界条件)

## Slide 26
第三类边界条件
同第一类边界条件，可得
02 解析解(第三类边界条件)

## Slide 27
假设初始温度分布满足指数分布，在上边界的有一恒定热量热源
结合第二类边界条件下的解析解和ILS-ABC模型
03 结果与讨论

## Slide 28
04 结论
太阳辐射是影响地表热特性测量的主要因素；
考虑太阳辐射的新模型能显著增加DPHP测量的精度。

## Slide 29
谢谢！
欢迎批评指正！